Мы благодарим Вас за заправку картриджей в Вашем Сервисном Центре. Заправка картриджей позволяет Вам получать отпечатки достойного качества при минимальных затратах на расходные материалы.

Для использования картриджа после заправки тонером следует обнулить уровень тонера. Как это сделать Вы можете прочитать в инструкции ниже.

Убедительная просьба прочитать инструкцию до конца и только после этого приступить к пошаговому ее исполнению. В случае, если действуя по указаниям данной инструкции, у Вас не получилось обнулить счетчик картриджа (аппарат по прежнему выдает ошибку «Toner») мы настоятельно рекомендуем Вам подъехать с 9:00 до 18:00 по будним дням по адресу Вашего Сервисного Центра ул. С.Кривой, 46. Данная процедура выполняется нашими специалистами бесплатно. Телефонные консультации по вопросу обнуления ошибки мы считаем не целесообразными.

- Открываем крышку

- Устанавливаем картридж

- Закрываем крышку

- Печатаем тестовую страницу (нажать Синюю кнопку 3 раза). Отмечаем показания счетчика. В нашем случае показание замен тонера «0»

- Открываем крышку

- Отсоединяем из отверстия на крышке «1» пластиковую деталь привода картриджа «а»

- Задвигаем в принтер пластиковую деталь «а».

На рис №4. Мы видим рычаг/датчик «б». При переключении которого  в момент начала диагностики (начинают вращаться шестерни привода картриджа и других узлов принтера) происходит переключение датчика «б» после чего принтер воспринимает установленный в него картридж как новый

Это мы и будем имитировать.

На Рис №5. Мы видим датчик «с» отвечающий за открытие/закрытие крышки.

На Рис №6. Мы видим тестовую кнопку «d», датчик определения нового картриджа «б», пластиковую деталь привода картриджа «а».

Начинаем процедуру обнуления тонер картриджа.

- У нас горит индикатор перед надписью «Toner»

1) Устанавливаем в принтер заправленный картридж

2) Отсоединяем из отверстия «1» на крышке, пластиковую деталь привода картриджа «а». Рис № 1,2,3

3) Задвигаем в принтер пластиковую деталь «а». Рис № 1,2,3 (имитация закрытия крышки)

4) Нажимаем (отверткой) на рычаг «б» Рис № 4 (имитация установки нового картриджа с наличием флажка)

5) Нажимаем (отверткой) на рычаг «с» Рис № 5 (имитация закрытия крышки)

6) Как только услышим, что мотор в принтере начал вращать шестерни.

7) Убираем отвертку с датчика «б» так, что бы он вернулся в свое нормальное (изначальное) состояние.

8) В таком состоянии (картридж установлен, лоток установлен с бумагой, мы держим нажатый датчик «с») выводим тестовую страницу (нажимаем 3 раза на кнопку «d»).

- На тестовой странице должно измениться количество замен тонера (в нашем случае с показания «0» на показание «1») Рис №8

- Если есть изменения в количестве замен тонера то сброс проведен успешно. Если нет то
вернитесь к пункту 4.

9) Сброс произведен успешно. Отпускаем датчик «с», возвращаем пластиковую деталь «а», в отверстие на крышке «1».

# Text boxes

454080, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 46

тел. (351)239-50-27 (28), 223-22-77, GSM +7(919)123-22-77

Инструкция

по отключению ошибки «Toner»

на принтерах и МФУ Brother