Мы благодарим Вас за заправку картриджей в Вашем Сервисном Центре. Заправка картриджей позволяет Вам получать отпечатки достойного качества при минимальных затратах на расходные материалы.

Для использования картриджа после заправки тонером следует отключить обратную связь с принтером. Как это сделать Вы можете увидеть в инструкции ниже.

Epson C1100 - отключение ошибки

После заправки картриджа принтер все равно будет выдавать сообщение Toner Low. Но печатать он будет до тех пор пока тонер не закончится физически. Так-же в "Status Monitor" будет отображаться что тонер заканчивается.

Все дело в том, что принтер показывает не то количество тонера, которое на самом деле находится в картридже, а то, которое записано в радио-чипе картриджа. Разумеется радио-чип ничего не знает о том, что картридж заправили тонером.

Единственное что необходимо сделать, так это убедится что в настройках Status Monitor снята галочка напротив события Мало тонера. Иначе Status Monitor будет выдавать сообщение "Мало тонера" каждый раз, когда вы будете отправлять задание на печать.

Epson  EPL-5900L - Отключаем ошибку тонера

# Text boxes

454080, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 46

тел. (351)239-50-27, 223-22-77, GSM +7(919)123-22-77

Инструкция

по отключению ошибки расходных материалов

на принтерах Epson AC C1100 (и совм.)

1

5

3

4

2